ZGML-K型自动跟踪消弧补偿及选线装置

表1:6kV调容式消弧线圈数据（部分型号）

| 序号 | 型号规格 | 容量kVA | 额定电压kV | 电流范围A | 分接 数目 | 调节 方式 | 外形尺寸 （附电容箱） | 轨距 mm | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XHDC-180/6 | 180 | 3.637 | 10-50 | 16 | 等差 | 1080*1350*1366 | 500 | 干式 |
| 2 | XHDC-200/6 | 200 | 3.637 | 5-55 | 16 | 等差 | 1080*1350*1450 | 500 | 干式 |
| 3 | XHDC-275/6 | 275 | 3.637 | 10-76 | 32 | 等差 | 1080*1350*1566 | 500 | 干式 |
| 4 | XHDC-315/6 | 315 | 3.637 | 10-85 | 32 | 等差 | 1080*1350*1566 | 500 | 干式 |
| 5 | XHDC-350/6 | 350 | 3.637 | 10-100 | 32 | 等差 | 1080*1350*1566 | 500 | 干式 |
| 6 | XHDC-450/6 | 450 | 3.637 | 10-125 | 32 | 等差 | 1080*1350*1610 | 500 | 干式 |
| 7 | XHD-180/6 | 180 | 3.637 | 5-50 | 16 | 等差 | 1135*1400*1500 | 400 | 油浸 |
| 8 | XHD-270/6 | 270 | 3.637 | 10-75 | 32 | 等差 | 1300*1400*1500 | 400 | 油浸 |
| 9 | XHDC-350/6 | 350 | 3.637 | 10-100 | 32 | 等差 | 1500*1600*1760 | 400 | 油浸 |

表2：10kV调容式消弧线圈数据（部分型号）

| 序号 | 型号规格 | 容量kVA | 额定电压kV | 电流范围A | 分接数目 | 调节方式 | 外形尺寸（附电容箱） | 轨距mm | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XHDC-150/10 | 150 | 6.062 | 5-25 | 8 | 等差 | 1080*1350*1366 | 500 | 干式 |
| 2 | XHDC-180/10 | 180 | 6.062 | 5-30 | 16 | 等差 | 1080*1350*1366 | 500 | 干式 |
| 3 | XHDC-300/10 | 300 | 6.062 | 10-50 | 16 | 等差 | 1080*1350*1566 | 500 | 干式 |
| 4 | XHDC-400/10 | 400 | 6.062 | 10-66 | 32 | 等差 | 1080*1350*1691 | 500 | 干式 |
| 5 | XHDC-500/10 | 500 | 6.062 | 10-82 | 32 | 等差 | 1080*1385*1675 | 500 | 干式 |
| 6 | XHDC-600/10 | 600 | 6.062 | 10-100 | 32 | 等差 | 1080*1350*1877 | 500 | 干式 |
| 7 | XHDC-630/10 | 630 | 6.062 | 10-104 | 32 | 等差 | 1080*1350*1877 | 500 | 干式 |
| 8 | XHDC-700/10 | 700 | 6.062 | 10-115 | 32 | 等差 | 1080*1350*1877 | 500 | 干式 |
| 9 | XHDC-1000/10 | 1000 | 6.062 | 10-165 | 2*32 | 等差 | 1240*1460*2115 | 590 | 干式 |
| 10 | XHD-200/10 | 200 | 6.062 | 10-55 | 16 | 等差 | 1200*1650*1440 | 400 | 油浸 |
| 11 | XHD-250/10 | 250 | 6.062 | 10-41 | 16 | 等差 | 1200*1650*1500 | 400 | 油浸 |
| 12 | XHD-300/10 | 300 | 6.062 | 5-50 | 16 | 等差 | 1350*1680*1700 | 400 | 油浸 |
| 13 | XHD-450/10 | 450 | 6.062 | 10-75 | 32 | 等差 | 1450*1720*1755 | 450 | 油浸 |
| 14 | XHD-500/10 | 500 | 6.062 | 10-82 | 32 | 等差 | 1500*1755*1750 | 450 | 油浸 |
| 15 | XHD-630/10 | 630 | 6.062 | 10-104 | 32 | 等差 | 1550*1835*1850 | 500 | 油浸 |
| 16 | XHD-750/10 | 750 | 6.062 | 10-125 | 2*32 | 等差 | 1650*1850*1850 | 500 | 油浸 |

表3:35kV调容式消弧线圈数据（部分型号）

| 序号 | 型号规格 | 容量kVA | 额定电压kV | 电流范围A | 分接数目 | 调节方式 | 外形尺寸（附电容箱） | 轨距mm | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XHDC-315/35 | 315 | 22.2 | 5-15 | 8 | 等差 | 1530*1750*1800 | 820 | 干式 |
| 2 | XHDC-550/38. 5 | 550 | 22.2 | 5-25 | 8 | 等差 | 1530*1750*2101 | 820 | 干式 |
| 3 | XHDC-660/38.5 | 660 | 22.2 | 5-30 | 16 | 等差 | 1530*1861*2191 | 820 | 干式 |
| 4 | XHDC-1100/38.5 | 1100 | 22.2 | 10-50 | 16 | 等差 | 1750*1861*2218 | 820 | 干式 |
| 5 | XHD-550/35 | 550 | 22.2 | 5-25 | 8 | 等差 | 1650*1050*2185 | 500 | 油浸 |
| 6 | XHD-630/35 | 630 | 22.2 | 5-28 | 8 | 等差 | 1700*1100*2300 | 500 | 油浸 |
| 7 | XHD-800/35 | 800 | 22.2 | 10-36 | 16 | 等差 | 1800*1250*2300 | 550 | 油浸 |
| 8 | XHD-1000/35 | 1000 | 22.2 | 15-45 | 16 | 等差 | 2000*1250*2400 | 600 | 油浸 |
| 9 | XHD-1100/35 | 1100 | 22.2 | 10-50 | 16 | 等差 | 2050*1300*2550 | 600 | 油浸 |
| 10 | XHD-1250/35 | 1250 | 22. 2 | 10-56 | 16 | 等差 | 2200*1350*2700 | 600 | 油浸 |

表4：6kV调匝式消弧线圈数据（部分型号）

| 序号 | 型号规格 | 容量kVA | 额定电压kV | 电流范围A | 分接数目 | 调节方式 | 外形尺寸（附电容箱） | 轨距mm | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XHDCZ-160/6 | 160 | 3.637 | 10-44 | 15 | 等差 | 860*1400*1400 | 520 | 干式 |
| 2 | XHDCZ-220/6 | 220 | 3.637 | 15-60 | 14 | 等差 | 860*1400*1540 | 520 | 干式 |
| 3 | XHDCZ-400/6 | 400 | 3.637 | 30-109 | 17 | 等差 | 1110*1600*1445 | 520 | 干式 |
| 4 | XHDCZ-500/6 | 500 | 3.637 | 30-137 | 25 | 等差 | 1150*1600*1510 | 520 | 干式 |
| 5 | XHDCZ-630/6 | 630 | 3.637 | 52-173 | 25 | 等差 | 1180*1600*1580 | 520 | 干式 |
| 6 | XHD-200/6 | 200 | 3.637 | 15-55 | 11 | 等差 | 1500*700*1600 | 440 | 油浸 |
| 7 | XHD-350/6 | 350 | 3.637 | 50-100 | 11 | 等差 | 1850*800*1850 | 450*550 | 油浸 |

表5：10kV调匝式消弧线圈数据（部分型号）

| 序号 | 型号规格 | 容量kVA | 额定电压kV | 电流范围A | 分接数目 | 调节方式 | 外形尺寸（附电容箱） | 轨距mm | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XHDCZ-75/10 | 75 | 6.062 | 4-12 | 9 | 等差 | 860*1350*1320 | 520 | 干式 |
| 2 | XHDCZ-180/10 | 180 | 6.062 | 10-30 | 9 | 等差 | 860*1400*1420 | 520 | 干式 |
| 3 | XHDCZ-200/10 | 200 | 6.062 | 6-33 | 9 | 等差 | 860*1400*1540 | 520 | 干式 |
| 4 | XHDCZ-250/10 | 250 | 6.062 | 10-40 | 9 | 等差 | 860*1400*1540 | 520 | 干式 |
| 5 | XHDCZ-315/10 | 315 | 6.062 | 15-50 | 9 | 等差 | 1070*1400*1370 | 520 | 干式 |
| 6 | XHDCZ-315/10 | 315 | 6.062 | 10-50 | 14 | 等差 | 1070*1500*1430 | 520 | 干式 |
| 7 | XHDCZ-315/10 | 315 | 6.062 | 15-50 | 9 | 等差 | 1070*1500*1370 | 520 | 干式 |
| 8 | XHDCZ-315/10 | 315 | 6.062 | 15-50 | 14 | 等差 | 1070*1500*1370 | 520 | 干式 |
| 9 | XHDCZ-400/10 | 400 | 6.062 | 20-66 | 14 | 等差 | 1150*1600*1380 | 520 | 干式 |
| 10 | XHDCZ-400/10 | 400 | 6.062 | 20-66 | 15 | 等差 | 1150*1600*1380 | 520 | 干式 |
| 11 | XHDCZ-500/10 | 500 | 6.062 | 15-82 | 14 | 等差 | 1150*1600*1470 | 520 | 干式 |
| 12 | XHDCZ-500/10 | 500 | 6.062 | 20-82 | 14 | 等差 | 1150*1600*1450 | 520 | 干式 |
| 13 | XHDCZ-500/10 | 500 | 6.062 | 15-82 | 19 | 等差 | 1150*1600*1470 | 520 | 干式 |
| 14 | XHDCZ-500/10 | 500 | 6.062 | 20-82 | 19 | 等差 | 1150*1600*1420 | 520 | 干式 |
| 15 | XHDCZ-630/10 | 630 | 6.062 | 20-100 | 17 | 等差 | 1180*1582*1520 | 520 | 干式 |
| 16 | XHDCZ-630/10 | 630 | 6.062 | 20-100 | 19 | 等差 | 1270*1582*1520 | 520 | 干式 |
| 17 | XHDCZ-630/10 | 630 | 6.062 | 30-100 | 14 | 等差 | 1270*1552*1500 | 520 | 干式 |
| 18 | XHDCZ-630/10 | 630 | 6.062 | 30-100 | 19 | 等差 | 1270*1582*1500 | 520 | 干式 |
| 19 | XHDCZ-700/10 | 700 | 6.062 | 35-115 | 19 | 等差 | 1180*1600*1580 | 520 | 干式 |
| 20 | XHDCZ-800/10 | 800 | 6.062 | 40-135 | 25 | 等差 | 1180*1600*1620 | 520 | 干式 |
| 21 | XHDCZ-900/10 | 900 | 6.062 | 50-150 | 14 | 等差 | 1220*1660*1790 | 520 | 干式 |
| 22 | XHDCZ-1000/10 | 1000 | 6.062 | 33-165 | 19 | 等差 | 1310*1582*1750 | 520 | 干式 |
| 23 | XHDCZ-1000/10 | 1000 | 6.062 | 50-165 | 19 | 等差 | 1310*1582*1710 | 520 | 干式 |
| 24 | XHDCZ-1300/10 | 1300 | 6.062 | 42-214 | 25 | 等差 | 1250*1600*1850 | 520 | 干式 |
| 25 | XHD-200/10 | 200 | 6.062 | 10-33 | 9 | 等差 | 1500*700*1600 | 440 | 油浸 |
| 26 | XHD -300/10 | 300 | 6.062 | 20-50 | 9 | 等差 | 1850*800*1850 | 450*550 | 油浸 |
| 27 | XHD -315/10 | 315 | 6.062 | 15-52 | 11 | 等差 | 1850*800*1850 | 450*550 | 油浸 |
| 28 | XHD-400/10 | 400 | 6.062 | 25-66 | 9 | 等差 | 1850*800*1850 | 450*550 | 油浸 |
| 29 | XHD-500/10 | 500 | 6.062 | 20-82 | 14 | 等差 | 1900*1100*1900 | 550*660 | 油浸 |
| 30 | XHD-550/10 | 550 | 6.062 | 25-90 | 14 | 等差 | 1900*1100*1900 | 550*660 | 油浸 |
| 31 | XHD-600/10 | 600 | 6.062 | 40-100 | 14 | 等差 | 2000*1100*2000 | 660*820 | 油浸 |
| 32 | XHD-630/10 | 630 | 6.062 | 35-104 | 11 | 等差 | 2000*1100*2000 | 660*820 | 油浸 |

表6:20kV调匝式消弧线圈数据（部分型号）

| 序号 | 型号规格 | 容量kVA | 额定电压kV | 电流范围A | 分接数目 | 调节方式 | 外形尺寸（附电容箱） | 轨距mm | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XHD-1000/20 | 1000 | 12.1 | 24-80 | 14 | 等比/真空开关 | 1850*800*1850 | 450*550 | 油浸 |
| 2 | XHD-1000/20 | 1000 | 12.1 | 24-80 | 19 | 等比/真空开关 | 1900*1100*1900 | 550*660 | 油浸 |
| 3 | XHD-1200/20 | 1200 | 12.1 | 30-100 | 14 | 等比/真空开关 | 1900*1100*1900 | 550*660 | 油浸 |
| 4 | XHD-1200/20 | 1200 | 12.1 | 35-100 | 14 | 等比/真空开关 | 2000*1100*2000 | 660*820 | 油浸 |
| 5 | XHD-1200/20 | 1200 | 12.1 | 35-100 | 19 | 等比/真空开关 | 2000*1100*2000 | 660*820 | 油浸 |

表7:35kV调匝式消弧线圈数据（部分型号）

| 序号 | 型号规格 | 容量kVA | 额定电压kV | 电流范围A | 分接数目 | 调节方式 | 外形尺寸（附电容箱） | 轨距mm | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XHDCZ-550/35 | 550 | 22. 2 | 7.5-25 | 9 | 等比/真空开关 | 1550*2000*1960 | 820 | 干式 |
| 2 | XHDCZ-630/35 | 630 | 22. 2 | 8. 5-28 | 9 | 等比/真空开关 | 1550*2000*1880 | 820 | 干式 |
| 3 | XHDCZ-680/35 | 680 | 22. 2 | 9-30 | 9 | 等比/真空开关 | 1550*2000*1960 | 820 | 干式 |
| 4 | XHDCZ-710/35 | 710 | 22. 2 | 10-32 | 9 | 等比/真空开关 | 1550*2000*2020 | 820 | 干式 |
| 5 | XHDCZ -800/35 | 800 | 22. 2 | 11-36 | 9 | 等比/真空开关 | 1550*2000*1960 | 820 | 干式 |
| 6 | XHDCZ -1100/35 | 1100 | 22. 2 | 15-50 | 9 | 等比/真空开关 | 1700*2170*2050 | 820 | 干式 |
| 7 | XHDCZ -1100/35 | 1100 | 22. 2 | 15-50 | 14 | 等比/真空开关 | 1700*2170*2050 | 820 | 干式 |
| 8 | XHDCZ -1400/35 | 1400 | 22. 2 | 19-63 | 14 | 等比/真空开关 | 1700*2170*2120 | 820 | 干式 |
| 9 | XHDCZ -1800/35 | 1800 | 22. 2 | 24-81 | 14 | 等比/真空开关 | 1700*2170*2190 | 820 | 干式 |
| 10 | XHDCZ -2200/35 | 2200 | 22. 2 | 30-100 | 14 | 等比/真空开关 | 1820*2250*2220 | 820 | 干式 |
| 11 | XHDCZ -3300/35 | 3300 | 22. 2 | 45-148 | 19 | 等比/真空开关 | 1820*2250*2520 | 820 | 干式 |
| 12 | XHD-550/35 | 550 | 22. 2 | 8-25 | 9 | 等比/真空开关 | 2250*900*2350 | 550*800 | 油浸 |
| 13 | XHD-630/35 | 630 | 22. 2 | 10-30 | 9 | 等比/真空开关 | 2250*900*2350 | 550*800 | 油浸 |
| 14 | XHD-750/35 | 750 | 22. 2 | 10-35 | 9 | 等比/真空开关 | 2400*1035*2450 | 600*850 | 油浸 |
| 15 | XHD-800/35 | 800 | 22. 2 | 14-35 | 9 | 等比/真空开关 | 2450*1050*2550 | 600*850 | 油浸 |
| 16 | XHD-1100/35 | 1100 | 22. 2 | 14-50 | 14 | 等比/真空开关 | 2550*1150*2650 | 650*900 | 油浸 |
| 17 | XHD-1250/35 | 1250 | 22. 2 | 18-56 | 14 | 等比/真空开关 | 2550*1150*2650 | 650*900 | 油浸 |
| 18 | XHD-2200/35 | 2200 | 22. 2 | 50-100 | 14 | 等比/真空开关 | 3000*1350*2900 | 750*950 | 油浸 |

表8:66kV调匝式消弧线圈数据（部分型号）

| 序号 | 型号规格 | 容量kVA | 额定电压kV | 电流范围A | 分接数目 | 调节方式 | 外形尺寸（附电容箱） | 轨距mm | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XHD-950/66 | 950 | 38.1 | 12.5-25 | 14 | 等比 | 3500*1570*3700 | 900 | 油浸 |
| 2 | XHD-1900/66 | 1900 | 38.1 | 25-50 | 14 | 等比 | 3500*1570*3700 | 900 | 油浸 |
| 3 | XHD-1900/66 | 1900 | 38.1 | 20-50 | 14 | 等比 | 3500*1570*3700 | 900 | 油浸 |
| 4 | XHD-3800/66 | 3800 | 38.1 | 50-100 | 14 | 等比 | 3700*1700*3900 | 1070 | 油浸 |